Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu

Opis wymagań dla budynku UMŁ

Założenia ogólne

Dostępność i projektowanie uniwersalne

Budynek przeznaczony na nową siedzibę Urzędu Miasta Łodzi (dalej: UMŁ) winien spełniać następujące założenia:

- łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń biurowych powinna wynieść ok. 15 000 m2 powierzchni użytkowej i powinna obejmować:

- salę Bezpośredniej Obsługi Mieszkańca zlokalizowaną na parterze oraz pierwszym piętrze budynku, obsługującej dziennie ok. 3 500 klientów, która podzielona byłaby na część obsługową ze stanowiskami pracy typu “front office”) oraz wydzieloną część dla mieszkańców tzw. poczekalnię. Część obsługowa sali powinna znajdować się na parterze budynku i umożliwiać pracę na łącznie 150 stanowiskach pracy. W przypadku gdyby nie możliwe byłoby zaprojektowanie wszystkich stanowisk „front office” na parterze, dopuszcza się ich zlokalizowanie także na I piętrze budynku. W takim przypadku liczba stanowisk front office powinna wynieść na parterze 100 a na piętrze 50. Dostęp dla mieszkańców do części obsługowej byłby możliwy wyłącznie dla osób, które pobiorą bilet z systemu kolejkowego i zostaną przywołane do stanowiska obsługowego. Mieszkańcy zamierzający załatwić sprawę przy stanowisku bezpośredniej obsługi oczekiwaliby na przywołanie w poczekalni mieszczącej się na parterze, a w sytuacji rozmieszczenia stanowisk front office na dwóch kondygnacjach, w dodatkowej poczekalni znajdującej się na I piętrze budynku. Poczekalnia/poczekalnie   winny zostać wyposażone w ławki lub krzesełka w liczbie umożliwiającej oczekiwanie na przywołanie na parterze oraz na piętrze budynku dla co najmniej 400 osób,

- sale narad o powierzchni 30 m2, sale konferencyjne o powierzchni od 50 m2 do 150 m2.  Wszystkie sale powinny mieć możliwość ich tymczasowego podziału

- przestrzeń reprezentacyjną, tj. gabinety: Prezydenta Miasta Łodzi, , Wiceprezydentów

- powierzchnię back office (pomieszczenia biurowe jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe oraz czteroosobowe, pomieszczenia typu “open space” umożliwiające pracę od 5 do 16 pracowników),

b) w budynku powinno funkcjonować co najmniej 6 szybkobieżnych wind, które w godzinach porannych, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, powinny w bardzo szybkim czasie umożliwić pracownikom  dotarcie na poszczególne pietra budynku do swoich miejsc pracy oraz w pierwszej godzinie od otwarcia urzędu umożliwić interesantowi jak najszybsze dotarcie do urzędnika rozpatrującego jego sprawę.

c)   umożliwić płynną obsługę ok. 3 500 klientów urzędu dziennie

d) na parterze budynku lub poziomie -1 winna być zlokalizowana szatnia dla pracowników  Sali Bezpośredniej Obsługi umożliwiająca przechowanie odzieży co najmniej 150 pracownikom. 
W pobliżu szatni powinno znajdować się wejście do co najmniej 3 wind.

e) powierzchni biurowej powinny towarzyszyć miejsca parkingowe dla klientów oraz pracowników UMŁ

f) liczba stanowisk pracy powinna być zaprojektowana dla ok. 1 500 pracowników

g) na parterze budynku powinna zostać wyodrębniona powierzchnia z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny, w którym możliwe byłoby spożywanie gorących posiłków zarówno przez pracowników, klientów urzędu oraz pozostałych mieszkańców

h) być wyposażony w meble i infrastrukturę informatyczną niezbędną dla funkcjonowania UMŁ

i) powinien być połączony linią światłowodową o zdefiniowanych parametrach z siedzibą Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Miasto udostępni elementy sieci światłowodowej stanowiące własność Miasta Łodzi,

j) wszystkie przestrzenie i stanowiska pracy, powinny być dostępne dla niepełnosprawnych klientów w szczególności  dla osób o niepełnosprawności ruchowej, niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych oraz umożliwiać pracę niepełnosprawnym pracownikom urzędu.

Dostępność oznacza możliwość użytkowania przestrzeni przez wszystkich użytkowników bez wyjątków.

Ze względu na niepełnosprawność ruchową zarówno mieszkańców, jak i pracowników, na Sali obsługi bezpośredniej (stanowiska „front office”) przynajmniej dwa stanowiska na parterze oraz piętrze budynku powinny być przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim, a  w przypadku większych sal - jedno miejsce na 50 przeznaczonych dla osób w pełni sprawnych. Sale powinny posiadać przestrzeń ruchu dla osoby z niepełnosprawnością ruchową w postaci pola kwadratu o boku 150 cm oraz odstępy między bokami stołów nie mniejsze niż 80 cm. Dostępność to także zapewnienie odpowiedniej widoczności i słyszalności wszystkim użytkownikom bez względu na posiadane lub nieposiadane ograniczenia.

Budynek obok braku barier architektonicznych, powinien także uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu.

Zaprojektowany budynek powinien obowiązkowo spełniać wytyczne zawarte w “Standardach dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez Ministrstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Adaptowalność

Adaptowalność to planowanie pomieszczeń tak, aby można było je łączyć w zespoły lub dzielić na mniejsze sale w razie konieczności. Pozwoli  to uniknąć częstego niewykorzystywania powierzchni sal. Szczególnie istotne jest to w przypadku sal konferencyjnych oraz pomieszczeń typu „open space”

Innowacyjność

Projekt budynku musi być odpowiedni nie tylko dla teraźniejszych potrzeb, lecz także wystarczająco elastyczny aby móc dostosować się w przyszłości do zmian, które mogą objąć sposób realizacji usług administracyjnych przez samorządy. W szczególności w zakresie zwiększonej roli wniosków przesyłanych droga elektroniczną oraz świadczenia pracy przez urzędników w trybie pracy zdalnej. Pomieszczenia back office oraz sale konferencyjne muszą być przygotowane infrastrukturalnie na wprowadzenie wprowadzanych w przyszłości nowych cyfrowych udogodnień. Dlatego też pomieszczenia te powinny mieć odpowiednią ilość okablowania i gniazdek do podłączenia kolejnych, niezależnych urządzeń, oraz łatwo dostępne korytarze na kable.

Dach budynku

Dostęp na dach musi być monitorowany i zintegrowany z centralnym systemem kontroli dostępu do budynku. W przypadku uwzględnienia dachu użytkowego, powierzchnię przeznaczoną na urządzenia techniczne trzeba wyraźnie oddzielić od przestrzeni dostępnych dla użytkowników. Urządzenia te należy zgrupować i obudować, bądź starać się schować w technicznych patiach umieszczonych na ostatniej kondygnacji.

Planowana struktura funkcjonalna budynku

Budynek ma spełniać przede wszystkim funkcje biurowo-usługowe, w których realizowana byłaby bezpośrednia obsługa mieszkańców oraz byłyby prowadzone postępowania administracyjne.

Dlatego też pomieszczenia administracyjne należy zaprojektować jako niezależny, scentralizowany blok połączony funkcjonalnie z pomieszczeniami przeznaczonymi do składowania akt .

Ważną częścią budynku będą sale konferencyjne oraz pomieszczenia socjalne zlokalizowane na każdym piętrze projektowanego budynku, w których możliwe będzie spożycie posiłków, odpoczynek.

Pomieszczenia socjalne winny być zlokalizowane możliwie najbliżej sal konferencyjnych.

Niewielki procent powierzchni użytkowej będą zajmowały pomieszczenia magazynowe. Istotne jest aby znajdowały się na każdej kondygnacji budynku w możliwe bliskiej odległości od pomieszczeń biurowych

Marginalny procent powierzchni użytkowej planowanej inwestycji powinno zająć pomieszczenie usługowe, przeznaczone na lokal gastronomiczny, dostępne zarówno z komunikacji wewnętrznej, jak i z zewnątrz budynku.

Tabela powierzchni

Łączna powierzchnia użytkowa 17 906 m2 (bez parkingu) z zastrzeżeniem pkt 5.6.3 oraz 5.6.4.

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| POMIESZCZENIA BIUROWE DLA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDU |
| 1.1. | Gabinet Prezydenta Miasta |  |  | Poziom “1” | konieczne | częściowa kontrola | 50 | 1 | 50 |
| 1.2. | Sekretariat Prezydenta Miasta |  |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 |
| 1.3. | Gabinety Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta Łodzi |  |  |  |  |  | 25 | 6 | 150 |
| 1.4. | Sekretariaty Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta Łodzi |  |  |  |  |  | 15 | 6 | 90 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ DLA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDU [+/‐ 5%] | 310 |

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
|  | POMIESZCZENIA PRACOWNICZE TYPU FRONT OFFICE oraz BACK OFFICE |
| 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. | stanowiska typu “front office” | przyjęto, iż powierzchnia stanowiska pracy 1 pracownika wyniesie maks 6m2. Wszystkie stanowiska winny być zlokalizowane na poziomie “0”. Alternatywnie, na parterze w przybliżeniu 100 stanowisk pracy i 50 na kond. -2 |  | poziom “0” lub poziom “0” i “-2” | konieczne | częściowa kontrola | 6 | 150 | 900 |
|  | pokoje biurowe |  |  |  |  |  |  | 525 | 7 706 |
|  | pokoje dyrektorów Departamentów | przyjęto 20m2/os |  | na każdej kondygnacji po 1 pokoju | konieczne kontrolowany | częściowa kontrola | 20 | 10 | 200 |
|  | sekretariaty dyrektorów Departamentów | w zależności od ilości osób w nich pracujących (metraż tożsamy z przyjętym dla pokoi pracowniczych) |  | Bezpośrednio przy pokojach dyrektorów Departamentu | konieczne | kontrolowany | 10 | 3 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma 2.2.2. | 10 | 156 |
|  | pokoje dyrektorów Wydziałów/Biur | przyjęto 15 m2/os |  | na jednej kondygnacji wraz z pokojami dyrektorów wchodzacych w skład tego samego departamentu. W ostateczności kondygnacje sąsiadujące. | konieczne | kontrolowany | 15 | 39 | 585 |
|  | Pokój prac. 1os | przyjęto 10m2/os |  | na każdej kondygnacji równomiernie | konieczne | kontrolowany | 10 | 198 | 1980 |
|  | Pokój prac. 2os | Przyjęto 7,5m2/os |  |  |  |  | 15 | 111 | 1665 |
|  | Pokój prac. 3os | Przyjeto 6,66m2/os; |  |  |  |  | 20 18 | 101 24 | 2020 |
|  | Pokój prac. 4os | Przyjeto 5,50m2/os; |  |  |  |  | 22 | 50 | 1100 |
| 2.3. | Pomieszczenia typu “open space” | Założono, iż na 1 pracownika przypada 5m2/os |  |  | konieczne | kontrolowany |  | 77 | 2 585 |
| 2.3.1 | Pomieszczenie 5os |  |  |  |  |  | 25 | 36 | 900 |
|  | Pomieszczenie 6os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 30 | 16 | 480 |
|  | Pomieszczenie 7os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 35 | 5 | 175 |
|  | Pomieszczenie 8os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 40 | 7 | 280 |
|  | Pomieszczenie 9os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 45 | 2 | 90 |
|  | Pomieszczenie 10os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 50 | 2 | 100 |
|  | Pomieszczenie 11os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 55 | 5 | 275 |
|  | Pomieszczenie 12os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 60 | 1 | 60 |
|  | Pomieszczenie 13os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 65 | 0 | 0 |
|  | Pomieszczenie 14os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 70 | 1 | 70 |
|  | Pomieszczenie 15os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 75 | 1 | 75 |
|  | Pomieszczenie 16os |  |  |  | konieczne | kontrolowany | 80 | 1 | 80 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ BACK I FRONT OFFICE DLA PRACOWNIKÓW [+/‐ 5%] | 11 281 |

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| SALE KONFERENCYJNE |
| 3.1. | Sala narad | sala narad roboczych dla 15 osób |  | na każdej kondygnacji od poziomu “0” | możliwe | kontrolowany częściowa kontrola | 30 | 10 | 300 |
| 3.2. | Sala konferencyjna 50 | mała sala konferencyjna na 30 osób ; |  | od kondygnacji “1” w górę | możliwe | kontrolowany | 50 | 4 | 200 |
| 3.3. | Sala konferencyjna 100 | średnia sala konferencyjna na 75 osób z możliwością jej podzielenia na 2 mniejsze w proporcji (50 m2 i 25m2) |  | od przedostatniej kondygnacji w dół | możliwe | kontrolowany | 100 | 5 | 500 |
| 3.4. | Sala konferencyjna 150 | duża sala konferencyjna z przeznaczeniem na 125 osób dzielona na 3 mniejsze w proporcji 30 m2 i 2x60m2.; |  | ostatnia kondygnacja | konieczne | kontrolowany | 150 | 1 | 150 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA [+/‐ 5%] | 1 150 |

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| POMIESZCZENIA SPECJALNE |
| 4.1. | Pomieszczenie dla urzędników wyborczych |  |  | dowolna | możliwe | częściowa kontrola | 25 | 1 | 25 |
| 4.2. | Pomieszczenia socjalne dla pracowników |  |  | po 2 na piętro | możliwe | kontrolowany | 30 | 20 | 600 |
| 4.3. | Kancelaria tajna wraz z wydzielonym korytarzem |  |  | dowolna | możliwe | kontrolowany | 20 | 1 | 20 |
| 4.4. | Archiwum dokumentacji dowodów osobistych |  |  | od poziomu -1 do poziomu 1 | możliwe | kontrolowany | 500 | 1 | 500 |
| 4.5. | Skład chronologiczny |  |  | od poziomu -1 do poziomu 1 | możliwe | kontrolowany | 75 | 1 | 75 |
| 4.6. | Do przyjmowania interesantów, prezentacji dokumentacji, składania oświadczeń |  |  | na każdej kondygnacji co najmniej jeden pokój | możliwe | kontrolowany | 15 | 17 | 255 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA [+/‐ 5%] | 1 475 |

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| POMIESZCZENIA INFORMATYCZNE, TECHNICZNE, MAGAZYNOWE I OBSŁUGI BUDYNKU |
| 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. | serwis sprzątający socjalny/szatnia toalety magazyn chemii pom. MOP |  |  | podziemna | możliwe | kontrolowany | 40 | 1 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | niepożądane |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5.2. 5.2.1. 5.2.2. | serwis konserwacyjny socjalny/szatnia pom. magazynowe |  |  | podziemna | możliwe | kontrolowany | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | niepożądane |  | 10 |  |  |
| 5.3. | ochrona i obsługa centralki p. poż. |  |  | podziemna | możliwe | kontrolowany | 20 | 1 | 20 |
| 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. | Pomieszczenia techniczne: dla WPJIRP - magazyn tablic rej. i złomownia tablic rej. dla WPJiRP - magazyn materiałów biurowych oraz dokumentów komunikacyjnych dla WDN – magazyn do składowania rzeczy ruchomych pozostawionych po spadkodawcach, wraz z miejscem do ich katalogowania |  |  | podziemna lub parter | niepożądane | kontrolowany | 150 | 1 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 5.5. | obsługa infrastruktury informatycznej | pomieszczenie open space dla zespołu infrastruktury informatycznej wraz z magazynem podręcznym na urządzania infrastruktury informatycznej; blisko serwerowni | dobrze skomunikowane ze wszystkimi pomieszczeniami | dowolna | konieczne | kontrolowany | 85 | 1 | 85 |
| 5.6. 5.6.1. 5.6.2 5.6.3 5.6.4 | Serwerownia i węzły sieciowe |  | obok pomieszczenia dla informatyków | dowolna | niepożądane | kontrolowany | 70 | 1 | 110 |
|  | Serwerownia UMŁ oraz oddzielne pomieszczenie na serwerowanię, akumulatorownię i UPS dla WPJIRP |  |  |  |  |  | 40 | 2 | 80 |
|  | Wezeł rdzenowy sieci |  |  |  |  |  | 30 | 1 | 30 |
|  | Węzły piętrowe | Liczba węzłów zależy od kształtu i kubatury budynku. Odległość kablowa pomiędzy węzłem a komputerem może wynosić maksymalnie 95 metrów. Najczęściej spotyka się węzły na każdej kondygnacji lub co drugą kondygnacje zależy od kubatury budynku. Minimalny metraż dla 1 węzła to 15 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Print room | Liczba print roomów powinna wynosić 1 lub 2 na każdą kondygnację. Minimalny metraż dla 1 print rooma to 6 m2 |  |  |  |  |  |  |

| 5.7. | pom. ochrony | tuż przy głównym wejściu do budynku |  | parter | możliwe | kontrolowany | 10 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | portiernia |  |  |  |  | kontrolowany | 10 | 1 | 10 |
| 5.9. | punkt informacyjny |  |  |  |  | ogólnodostępny | 20 | 1 | 20 |
| 5.10. | szatnia |  |  | parter lub -1 |  | kontrolowany | 150 | 1 | 150 |
| 5.11. | sanitariaty | Ilość toalet zależna od liczby pracowników oraz interesantów (ok. 3% Puż) | na każdej kondygnacji powinna znaleźć się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych | toalety winny być usytuowane na każdym piętrze budynku dla pracowników oraz interesantów. | niepożądane | Toalety dla pracowników – dostęp kontrolowany; Toalety dla klientów – ogólnodostępne |  | wg norm | 600 |
| 5.12. | sanitariaty z prysznicami dla urzedników -rowerzystów |  |  | na poziomie 0 lub ‐1 |  | częściowa kontrola | 15 | 2 | 30 |
| 5.13. | parking dla rowerów i motocykli |  |  | na poziomie 0 lub ‐1 w pobliżu głównego wejścia do budynku |  | częściowa kontrola | 100 | 1 | 100 |
| 5.14. | powielarnia |  |  | parter lub -1 |  | kontrolowany | 20 | 2 | 40 |
| 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. | pomieszczenia magazynowe | Sugeruje się zaprojektowanie większej ilości pomieszczeń magazynowych na niższych kondygnacjach lub wszystkich na poziomie -1 |  | Na każdej kondygnacji lub na poziomie -1 |  | kontrolowany | 30 | 20 | 600 |
|  | Pomieszczenie do składowania akt | Sugeruje się zaprojektowanie pomieszczeń do składowania akt w takiej na każdej kondygnacji, począwszy od poziomu”0”. |  | Na każdej kondygnacji |  | kontrolowany | 15 | 88 | 1320 |
|  | Punkt kancelaryjny | W możliwie najbliższej odległości od drzwi wejściowych |  | na parterze budynku | możliwe | kontrolowany | 15 | 1 | 15 |
|  | Pomieszczenie do pracy kacelaryjnej | Na parterze budynku, połączone z punktem kancelaryjnym w formie “open space” dla 16 pracowników. |  | na parterze budynku | konieczne | kontrolowany | 80 | 1 | 80 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MAGAZYNOWE I OBSŁUGI BUDYNKU [+/‐ 5%] | 3 510 |

|  | Sugerowane powierzchnie użytkowe danych typów funkcji |
| --- | --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ZALECANA KONDYGNACJA | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| USŁUGI |
| 6. | gastronomia, usługi podręczne fotograf, ew. palarnia | Planowane w budynku usługi to np.: ‐ punkt gastronomiczny serwujące proste dania obiadowe, kanapki, ciasta (+ zaplecza) ‐ kiosk ‐ punkt ksero | Lokale usługowe przy elewacji udostępnione z komunikacji wewnętrznej budynku oraz z zewnątrz. Przestrzenie usługowe powinny być elastyczne, możliwe do podziału na mniejsze lub większe pomieszczenia. | parter | możliwe | ogólnodostępny | 270 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA USŁUG [+/‐ 5%] | 270 |

| GARAŻ PODZIEMNY |
| --- |
| 7. | parking dla pracowników i interesantów | min. 480 miejsc parkingowych w tym min. 15 dla osób niepełnosprawnych |  | podziemna | niepożądane | częściowa kontrola | 14 400 |
| WYMAGANA POWIERZCHNIA GARAŻU PODZIEMNEGO [+/‐ 5%] | 14 400 |

Zapotrzebowanie Biura Rady Miejskiej na pomieszczenia biurowe i sale użytkowe

| 1. POMIESZCZENIA BIUROWE DLA BIURA RADY MIEJSKIEJ |
| --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| 1.1. | Pokój Przewodniczącego RM |  |  | konieczne | częściowa kontrola częściowa kontrola | 25 | 1 | 25 |
| 1.2. | Sekretariat Przewodniczącego RM |  |  |  | kontrolowany | 10 | 1 | 10 |
| 1.3. | Pokoje Wiceprzewodniczacych RM |  |  |  | częściowa kontrola | 20 | 3 | 60 |
| 1.4. | Sekretariat Wiceprzewodniczacych RM |  |  |  | kontrolowany | 10 | 1 | 10 |
| 1.5. | Pokój Dyrektora BRM | Wejście do pokoju dyrektora i jego zastępcy wyłącznie przez wspólny sekretariat |  |  | częściowa kontrola | 15 | 1 | 15 |
| 1.6. | Pokój Zastępcy Dyrektora BRM |  |  |  | częściowa kontrola | 10 | 1 | 10 |
| 1.7. | Sekretariat BRM |  |  |  | kontrolowany | 15 | 1 | 15 |
| 1.8 | Pokój dla radnych |  |  | konieczne | kontrolowany | 25 | 1 | 25 |

| 1.9. | Pomieszczenie typu “open space” dla 5 osób |  |  | konieczne | kontrolowany | 25 | 1 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. | Pomieszczenie typu “open space” dla 8 osób |  |  | konieczne | kontrolowany | 40 | 1 | 40 |
|  | Podsumowanie | 12 | 235 |

| 2. SALE UŻYTKOWE |
| --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| 2.1. | Sala obrad Rady Miejskiej | Odpowiednik obecnej Sali obrad RM |  | konieczne | możliwy częściowa kontrola | 320 | 1 | 320 |
| 2.2. | Sala konferencyjna | Odpowiednik obecnej Małej Sali Obrad RM. Sala powinna mieć możliwośc podzielenia na 2 mniejsze w proporcji (po 50 m2) |  | możliwe | możliwy | 100 | 1 | 100 |
| 2.3. | Sale posiedzeń Komisji RM | Odpowiednik obecnych sal posiedzeń komisji RM |  | możliwe | możliwy | 70 | 2 | 140 |
| 2.4. | Sala przeznaczona na spotkania dla radnych oraz dla Młodzieżowej Rady Miasta | Sala powinna mieć możliwość podzielenia na 2 mniejsze w proporcji (po 25 m2) |  | możliwe | możliwy | 50 | 1 | 50 |
| 2.5. | Pomieszczenia do składowania akt |  |  | możliwe | kontrolowany | 15 | 2 | 30 |
|  | Podsumowanie | 7 | 640 |

Łącznie zapotrzebowanie Biura Rady Miejskiej dla 19 pomieszczeń wynosi 875 m2.

Zapotrzebowanie jednostek miejskich (ZZM, MOSiR, CUWO) na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia użytkowe

| 1. POMIESZCZENIA BIUROWE |
| --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| 1.1 | Pokoje Dyrektorów | Wejście do pokoju dyrektora i jego zastępcy/-ów wyłącznie przez wspólny sekretariat. Sekretariat w ZZM przystosowany dla 2 pracowników | przyjęto 15m2/os | konieczne | częściowa kontrola częściowa kontrola | 15 | 3 | 45 |
| 1.2 | Sekretariaty Dyrektorów |  | przyjęto 10m2/os; Metraż w zależności od ilości osób pracujących w tym pomieszczeniu |  | kontrolowany | 10 | 2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 1 | 15 |
| 1.3 | Pokoje Zastępców Dyrektora |  | przyjęto 10m2/os |  | częściowa kontrola | 10 | 5 | 50 |

| 1.4. 1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 2.2.3. 2.2.4. | stanowiska typu “front office” | Dotyczy wyłącznie CUWO | Stanowiska winny być zlokalizowane na poziomie “1” chyba, że wszystkie stanowiska “front office”, w tym stanowiska dla UMŁ, zostaną zaprojektowane na poziomie “0” | konieczne | częściowa kontrola | 6 | 3 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pokoje pracownicze (biurowe) |  |  | konieczne | kontrolowany |  | 60 | 929 |
|  | Pokój prac. 1os | ZZM – 4 pokoje, MOSiR – 6, CUWO- 8 | przyjęto 10m2/os |  |  | 10 | 18 | 180 |
|  | Pokój prac. 2os | ZZM – 9 pokoje, MOSiR – 9, CUWO- 5 | Przyjęto 7,5m2/os |  |  | 15 | 23 | 345 |
|  | Pokój prac. 3os | ZZM – 2 pokoje, MOSiR – 1, CUWO- 4 | Przyjeto 6,66m2/os; |  |  | 20 | 7 | 140 |
|  | Pokój prac. 4os | ZZM – 8 pokoi, MOSiR – 4 | Przyjeto 5,50m2/os; |  |  | 22 | 12 | 264 |
| 1.6 | Pomieszczenia typu “open space” | Dotyczy wyłącznie CUWO | Założono, iż na 1 pracownika przypada 5m2/os | konieczne | kontrolowany |  | 19 | 1 340 |
| 1.6.1 1.6.2 1.6.3 2.3.1 | Pomieszczenie 8os | Dla pracowników Działu Obsługi Informatycznej |  |  |  | 40 | 1 | 40 |
|  | Pomieszczenie 10os | Dla pracowników Działu Księgowości |  |  |  | 50 | 2 | 100 |
|  | Pomieszczenie 15os | Dla pracowników Działu Płac (6 pokoi) i Działu Księgowości ( 10 pokoi) |  |  |  | 75 | 16 | 1 200 |
| PODSUMOWANIE: |  |  |  |  | 2 417 |

| 2. POMIESZCZENIA UŻYTKOWE |
| --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| 2.1 | Sale narad | sala narad roboczych dla 15 osób |  | konieczne | możliwy częściowa kontrola | 30 | 3 | 90 |
| 2.2 | Pomieszczenia kasowe | Dotyczy ZZM oraz MOSiR. Pomieszczenia muszą znajdować się w pobliżu pomieszczeń biurowych ZZM oraz MOSiR. |  | konieczne | kontrolowany | 15 | 2 | 30 |
| 2.3 | Do przyjmowania interesantów, prezentacji dokumentacji, składania oświadczeń | Dotyczy wyłącznie ZZM |  | możliwe | kontrolowany | 10 | 3 | 30 |

| 2.4 | Pomieszczenie do składowania akt | Pomieszczenia muszą znajdować się w pobliżu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników poszczególnych jednostek miejskich. |  |  |  | 11 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.3.1 | Pomieszczenia dla ZZM |  |  | możliwe | kontrolowany | 10 | 5 | 50 |
|  |  |  |  | możliwe | kontrolowany | 50 | 1 | 50 |
|  | Pomieszczenia dla MOSiR |  |  | możliwe | kontrolowany | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  |  | możliwe | Kontrolowany | 30 | 1 | 30 |
|  |  | W pomieszczeniu przebywałby na stałe 1 pracownik |  | konieczne | kontrolowany | 40 | 1 | 40 |
|  | Pomieszczenia dla CUWO |  | możliwe | kontrolowany | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | możliwe | Kontrolowany | 60 | 1 | 60 |
| 2.5 | Pomieszczenie magazynowe | Pomieszczenia muszą znajdować się w pobliżu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników poszczególnych jednostek miejskich. |  |  |  | 6 | 95 |
| 2.5.1 | Pomieszczenia dla ZZM |  |  | możliwe | kontrolowany | 10 | 2 | 20 |
| 2.5.2 | Pomieszczenia dla MOSiR | magazyn techniczny kierowców |  | możliwe | kontrolowany | 10 | 1 | 10 |
|  |  | magazyn odzieży BHP |  |  |  | 15 | 1 | 15 |
|  |  | magazyn art. biurowych i chemicznych |  |  |  | 25 | 1 | 25 |
| 2.5.3 | Pomieszczenia dla CUWO |  |  | możliwe | kontrolowany | 25 | 1 | 25 |
| 2.6 | Pomieszczenia obsługi infrastruktury informatycznej |  |  | konieczne | Kontrolwany |  | 3 | 70 |
| 2.6.1 | Pomieszczenia obsługi infrastruktury informatycznej dla ZZM | Pomieszczenia muszą znajdować się na tym samym poziomie co pozostałe pomieszczenia jednostki lub na poziomie takim, który zapewni własciwa prace w sieci, szybka reakcję służb informatycznych w przypadku takiej konieczności w ramach funkcjonowania poszczególnych jednostek. |  |  | 10 | 1 | 10 |
| 2.6.2 | Pomieszczenia obsługi infrastruktury informatycznej dla MOSiR |  |  |  | 30 | 1 | 30 |
| 2.6.3 | Pomieszczenia obsługi infrastruktury informatycznej dla CUWO |  |  |  | 30 | 1 | 30 |
| PODSUMOWANIE: |  |  |  |  | 585 |

| 3. POMIESZCZENIA GARAŻOWE LUB MIEJSCA POSTOJOWE – wyłącznie na potrzeby ZZM |
| --- |
| L.p. | RODZAJ POMIESZCZENIA | KOMENATRZ | WYTYCZNE PROJEKTOWE | ŚWIATŁO DZIENNE | DOSTĘP | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m2] | Sugerowana ilość pomieszczeń danego typu | Sugerowana suma powierzchni pomieszczeń danego typu [m2] |
| 3.1 | garaż lub miejsce postojowe na pojazd specjalny - podnośnik | W ramach miejsca parkingowego lub odrębne miejsce na kondygnacji podziemnej albo “O” | niepożądane | częściowa kontrola częściowa kontrola | 1 | 1 | 15 |
| 3.2 | garaż lub miejsca postojowe dla 4 samochodów | W ramach miejsca parkingowego lub odrębne miejsce na kondygnacji podziemnej albo “O” | niepożądane | częściowa kontrola | 15 | 4 | 60 |
| PODSUMOWANIE: |  |  |  | 5 | 75 |

Typologie pomieszczeń

POMIESZCZENIA BIUROWE DLA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDU;

POMIESZCZENIA PRACOWNICZE TYPU FRONT OFFICE i BACK OFFICE

Powierzchnia pomieszczeń jest różnorodna. Największy gabinet planuje się aby był w dyspozycji Prezydenta Miasta  - 50 m2, natomiast sekretariat Prezydenta – 20 m2.

Następne pod względem wielkości byłyby gabinety Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta Łodzi, po 25 m2 każdy z jednoprzestrzennymi sekretariatami o powierzchni 15 m2.

Rozkład gabinetu powinien dać możliwość umieszczenia reprezentacyjnego stołu z co najmniej ośmioma krzesłami służącego do organizacji kilkuosobowych spotkań.

W dalszej kolejności pod względem powierzchni znajdują się pokoje dyrektorów Departamentów - 20 m2, sekretariaty dyrektorów departamentów, o powierzchni uzależnionej od ilości osób w nich pracujących (od 10 m2 do 22 m2), z uwidocznioną częścią obsługi klientów (front desk) i pracy własnej, pokoje dyrektorów Wydziałów/Biur - 15 m2 oraz pokoje biurowe pracowników (pokoje 1os. - 10 m2; pokoje 2os. - 15 m2; pokoje 3os. - 20 m2; pokoje 4os. - 22 m2)

Wśród wspólnych cech gabinetów, pokoi biurowych oraz pomieszczeń typu „open space” należy wymienić następujące:

- przewaga otwieranych okien (wraz z możliwością zasłonięcia żaluzji) nad klimatyzacją

- potrzeba aranżacji wnętrz, aby były stymulujące, ale jednocześnie nie męczące na

dłuższą metę

- możliwe jak najbliższy dostęp do przestrzeni socjalnych,

- dobrej jakości i barwy światło, które można regulować,

- minimalna szerokość przejścia między meblami a ścianą 80 cm,

- szerokość przestrzeni komunikacyjnej 120 cm.

Należy dążyć do wydzielenia przestrzeni na której realizowana jest praca merytoryczna i przestrzeni na której odbywa się kontakt z klientem. Pierwszy kontakt powinien być realizowany na stanowiskach front office w wydzielonej przestrzeni „Sali Obsługi Klienta”.

Kolejny, niezbędny, bezpośredni kontakt  z klientem związany z prowadzonym postępowaniem powinien odbywać się w zależności od specyfiki zadań w dedykowanych dla takiego kontaktu pomieszczeniach przyległych do „Sali Obsługi Klienta” do której pracownik merytoryczny udaje się wraz z dokumentacją wymagającą wyjaśnienia albo w dedykowanych pomieszczeniach przyległych do merytorycznych stanowisk pracy. W założeniu pomieszczenia te są monitorowane a kontakt z klientem rejestrowany.

Proponuje się przyjęcie założenia, że w zależności od specyfiki zadań realizowanych w  back office stanowiska pracownicze będą organizowane w sposób tradycyjny tj. w pokojach 1-4 osobowych ale także w przestrzeni otwartej – open space. Pokoje do pracy dla pracowników biurowych powinny być 1, 2, 3 i 4-osobowe i służyć przede wszystkim pracy w ciszy i skupieniu.

Pomieszczenia typu „open space” będą przeznaczone do pracy w grupach liczący od 5 do nawet 16 pracowników. Każdy „open space” powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający optymalną ilość światła dziennego.

Wszystkie pomieszczenia back office powinny umożliwiać jasny podział na przestrzeń dostępną dla obsługiwanych i przestrzeń dla pracowników, służącą do cichej pracy. W bliskiej odległości powinny znaleźć się pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone do składowania akt.

Zakłada się, że pracownicy administracyjni również korzystać będą z ogólnodostępnych sal spotkań tzw. sal narad.

Cechą charakterystyczną stanowisk pracy typu „front office” będzie, to iż stanowiska te będą w praktyce „stykać” się z klientem urzędu zamierzającym załatwić sprawę z zakresu administracji publicznej „od ręki” np. w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, czy czynności cywilno-prawnej bezpośrednio w obecności urzędnika.

Dodatkowo, na  stanowiskach tego typu będą przyjmowane wnioski, udzielane informacje o sposobie realizacji usług w urzędzie. Takimi stanowiska będą m.in. stanowiska informacyjno- kancelaryjne.

Pracownik świadczący prace na stanowisku front office powinien w celach bezpieczeństwa zarówno zdrowotnego, jak i  z zakresu ochrony danych osobowych być oddzielony od interesanta  szybą lub pleksi, w taki sposób, który ograniczy możliwość bezpośredniego kontaktu i jednocześnie umożliwi kontakt słowny oraz przekazanie dokumentów.

SALE KONFERENCYJNE

Sale konferencyjne zostały podzielone na cztery kategorie w zależności od ich rozmiaru i liczby osób, która będzie z nich korzystać.

Najmniejsze sale tzw. sale narad przeznaczone będą maksymalnie dla 15 osób, a ich powierzchnia wyniesie 30 m2 (2m2/osbę). Będą służyły roboczym spotkaniom w ramach departamentu, wydziału, biura. Ideą jest aby były zlokalizowane na każdej kondygnacji .

Sale konferencyjne 50. To tzw. małe sale konferencyjne o powierzchni 50 m2 przeznaczone dla maksymalnie 30 osób. Planuje się powstanie 4 tego typu sal od kondygnacji “1” w górę. Będą służyły roboczym spotkaniom oraz zebraniom dla pracowników mniejszych komórek organizacyjnych UMŁ.

Sala konferencyjna 100. To tzw. średnie sale konferencyjne o powierzchni 100 m2 przeznaczone na spotkania dla maksymalnie 75 osób. Planuje się powstanie 5 tego typu sal począwszy od przedostatniej kondygnacji w dół. W celu maksymalnego wykorzystania jej powierzchni  zakłada się możliwość jej podzielenia na 2 mniejsze w proporcji (50 m2 i 25m2).

Sala konferencyjna 150. To tzw. duża sala konferencyjna o powierzchni 150 m2 przeznczona na doniosłe uroczystości i spotkania z udziałem maksymalnie 125 osób. Będzie to sala reprezentacyjna, zlokalizowana na ostatniej kondygnacji budynku z dostępem do światła dziennego. W celu maksymalnego wykorzystania jej powierzchni  zakłada się możliwość jej dzielenia na 3 mniejsze w proporcji w proporcji 30 m2 i 2x60m2. Pomieszczenie powinno być wyizolowane akustycznie.

Wszystkie sale konferencyjne powinny zostać wyposażano w sprzęt informatyczny służący do prezentacji multimedialnej (możliwość podłączenia laptopa, rzutniki, projektory, tablice aktywne).

Pomieszczenia  socjalne

Pokoje socjalne, urządzone na zasadzie kuchnia + jadalnia, wyposażone w czajnik, kuchenkę mikrofalową i stoły z krzesłami powinny być umieszczone dość równomiernie w na każdym piętrze budynku, w bliskiej odległości od sal konferencyjnych, przy zachowaniu zasady, że zdecydowana większość pomieszczeń socjalnych przeznaczona jest dla pracowników, a 1 pomieszczenie zlokalizowane na parterze dla pracowników obsługi budynku.

Wszystkie pomieszczenia socjalne powinny być otwarte przez cały czas funkcjonowania budynku.

Obsługa budynku

Obsługa budynku powinna być scentralizowana.

Do pomieszczeń obsługi zalicza się serwis sprzątający, serwis konserwacyjny, ochrona

i obsługa centralki p-poż, serwis ogrodniczy, pomieszczenie ochrony, szatnia, punkt informacyjny, portiernia.

Poza przestrzeniami, jakie powinny znajdować się tuż przy wejściu do budynku (szatnia, ochrona, portiernia, punkt informacyjny), pozostałe mogą znaleźć się na poziomie -1. Obsługa powinna mieć swoje pomieszczenie socjalne.

Obsługa informatyczna

Pomieszczenie infrastruktury informatycznej oraz serwerownia, powinny znajdować się w bliskim sąsiedztwie. Pomieszczenie infrastruktury informatycznej powinno mieć wydzielone części do pracy własnej i znacznie mniejszą do obsługi interesantów.

Serwerownie (co najmniej 2) powinny w sposób czytelny zostać wydzielone z przestrzeni ogólnodostępnej, posiadać kontrolę dostępu oraz zapewniać odpowiedni mikroklimat dla poprawnej pracy urządzeń. Nie muszą  mieć dostępu do światła dziennego.

Zaleca się ulokowanie serwerowni na parterze lub poziomie -1 budynku.

Toalety

Na wszystkich piętrach powinny zostać zaprojektowane toalety damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi normami. Zaleca się, by toalety były oddzielne dla pracowników oraz interesantów i znajdowały się na każdym poziomie.

W budynku, oprócz toalet damskich i męskich, powinna być minimum jedna toaleta koedukacyjna dostępna dla wszystkich użytkowników. Ułatwi to funkcjonowanie osobom transpłciowym w przestrzeni budynku, a także pomoże rozładować kolejki do toalet damskich.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe

Pomieszczenia techniczne powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo w trakcie użytkowania budynku.

Należy zapewnić obsługę przestrzeni magazynowych za pomocą windy towarowej. Szerokość korytarzy i drzwi wejściowych trzeba dostosować do gabarytów przedmiotów, dla których przeznaczony jest magazyn.

Parking rowerowy dla pracowników

Parking rowerowy powinien znajdować się w pobliżu jednego z wejść do budynku. Aby parking był używany, kluczowe jest zapewnienie użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa oraz łatwego dostępu. Zaleca się utworzenie parkingu rowerowego na poziomie -1.

Lokalizacja poniżej niego jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przez zaprojektowanie monitoringu, oświetlenia oraz wygodnego zjazdu dla rowerów.

Zaleca się zaprojektowanie szatni z prysznicami dla pracowników przyjeżdzających do pracy na rowerach w możliwie najbliższej odległości od parkingu rowerowego.

Poza parkingiem, przed wejściem powinny się znaleźć stojaki dla rowerów dla interesantów. Zaleca się umieszczenie stojaków pod zadaszeniem.

Przestrzeń zewnętrza przeznaczona na parking rowerowy powinna być zintegrowana z architekturą budynku i zaprojektowana w sposób uporządkowany.

Dodatkowe informacje

Największa część komunikacji aktywnej powinna znajdować się na parterze gdzie będa zlokalizowane stanowiska do bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Z poziomu “0” mieszkańcy będą mogli się dostać do innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku, bez względu na to, na którym piętrze znajduje się cel ich wizyty.

Dostępność powinna być zapewniona dzięki wielu wejściom. Przestrzeń parteru budynku powinna umożliwiać swobodne dostanie się do wind oraz schodów.

Na parterze powinny znaleźć się także locale usługowe przeznaczone zarówno dla użytkowników budynku, jak i gości spoza niego. Powinny one działać jak magnesy i przyciągać jak najwięcej osób. Przykładowe funkcje to gastronomia ( restauracje, kawiarnie, stoiska z jedzeniem), drobne sklepy/księgarnie, kiosk, punkt fotograficzny, punkt ksero. Wejście do lokali powinien być możliwy od wewnętrznej części budynku oraz z zewnątrz, tak aby chcąc skorzystać z funkcji usługowych na parterze mieszkańcy nie musieli specjalnie w tym celu wchodzić do budynku.

Koniecznie należy umożliwić izolację akustyczną oraz montaż wyposażenia ruchomego (meble, sceny, catering, siedzenia, ekrany itp.).

Warunki techniczne

Budynek powinien spełniać wymagania dla budynku wysokoenergooszczędnego o zminimalizowanych kosztach utrzymania w cyklu życia budynku.

Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. 53), pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku, muszą mieć okna zewnętrzne zabezpieczone szybami odpornymi na przebicie lub rozbicie.

Budynek należy wyposażyć w instalacje:

- elektronicznej kontroli dostępu oraz dodatkowo każde z pomieszczeń;

- wodno-kanalizacyjną;

- c.o. oraz c.w.u.;

- elektryczne w pełnym zakresie;

- teletechniczne;

- niskoprądowe, sieci komputerowych;

- systemów DSO, SAP, inne;

- strukturalne, nagłośnienia, instalacji

projekcyjnych, audiowizualnych;

- oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;

- kanalizację deszczową (odprowadzenie wód deszczowych bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej);

- system nawadniania zieleni, wokół budynku i

zieleni dachu;

- wentylacji i klimatyzacji;

- ciepła i chłodu technologicznego;

Centrale klimatyzacyjne, wieże chłodnicze, itp. powinny być zlokalizowane w przestrzeni technicznej dachu – przestrzeń powinna być dobrze wyizolowana akustycznie. Czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz rewizje kanałów wentylacyjnych - usytuowane w dostępnym miejscu w celu konserwacji i czyszczenia, nie kolidujące z przestrzeniami użytkowymi.

## Inne

Akustyka – przewiduje się nasilenie poziomu hałasu szczególnie na parterze i pierwszym piętrze budynku (>80 dB). W związku z tym należy zastosować rozwiązania akustyczne zabezpieczające pomieszczenia pracy i inne przed ponadnormowym natężeniem dźwięku oraz w pomieszczeniach zagrożonych hałasem rozwiązania eliminujące efekt pogłosu.

Komfort cieplny - należy zapewnić właściwy komfort cieplny uwzględniający: rodzaj pomieszczenia (biura, warsztaty), zyski ciepła od urządzeń oraz dużych przeszkleń.

Komfort świetlny - wszystkie pomieszczenia pracy powinny wykorzystywać oświetlenie naturalne. Dopuszcza się zaprojektowanie sal narad, małych oraz średnich sal konferencyjnych tak, że nie będą miały dostępu do światła naturalnego.

##### Wymagania dla wykonawcy, w ramach projektu związanego z przygotowaniem nowej siedziby UMŁ w zakresie elementów infrastruktury informatycznej stanowią odrębny dokument  i zastosowanie się do nich będzie obowiązkowe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Wymagania przeciwpożarowe

Budynek powinien spełniać wymagania ppoż, takie jak: klasa odporności pożarowej, strefy pożarowe, odległość od budynków sąsiednich, drogi pożarowe, wymagania i wytyczne dotyczące warunków, ewakuacji, wymagania i wytyczne w zakresie wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wymagania energetyczne i środowiskowe:

Priorytetem jest zapewnienie w budynku komfortowych parametrów środowiska wewnętrznego, przy jak najmniejszych kosztach ekologicznych oraz finansowych. Budynek powinien być jak najtańszy w eksploatacji.

Kluczowe parametry środowiska wewnętrznego to:

- komfort wizualny (zastosowania światła dziennego, ograniczenie olśnienia)

- komfort akustyczny (właściwa akustyka pomieszczeń w szczególności sal konferencyjnych, izolacja od hałasu zewnętrznego oraz z sąsiadujących pomieszczeń)

- jakość powietrza wewnętrznego (materiały budowlane i wyposażenie budynku o niskiej emisji związków chemicznych, wymagany strumień powietrza wentylacyjnego)

- komfort cieplny (temperatura i wilgotność powietrza wewnętrznego, prędkość ruchu powietrza)

Powyższe parametry powinny spełniać wymagania przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.