UchWAŁA Nr 1012/215/94
ZARZĄDU MiasTA ŁODZI

z dnia 30 czerwca 1994 r.

w sprawie zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych budowy kompostowni dla m. Łodzi zlokalizowanej w rejonie GOŚ-Łódź.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i w związku z §3 Uchwały Nr 85/67/91 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 21.08.1991 r. w sprawie zatwierdzania założeń techniczno-ekonomicznych (dokumentacji jednostadiowej) inwestycji gospodarki komunalnej.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się założenia techniczno-ekonomiczne 3 zadaniowego przedsięwzięcia

inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa kompostowni dla m. Łodzi w rejonie GOŚ-Łódź”,
którego wartość kosztorysowa w poziomie cen IV kwartału 1993 r. i I kwartału 1994 r. wynosi

Ogółem 					- 232 847 mln zł
						(słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa miliardy 						osiemset czterdzieści siedem milionów)

w tym

- roboty budowlano-montażowe 		-  47 987 mln zł

(słownie złotych: czterdzieści siedem miliardów 							dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów)

- zakupy 					- 146 650 mln zł

(słownie złotych: sto czterdzieści sześć miliardów 							sześćset pięćdziesiąt milionów)

- inne nakłady 				-  18 146 mln zł

(słownie złotych: osiemnaście miliardów sto 							czterdzieści sześć milionów)

- rezerwa 					-  20 064 mln zł

(słownie złotych: dwadzieścia miliardów 								sześćdziesiąt cztery miliony)

z tego

Zadanie 1 (poziom cen IV kwartał 1993)

Ogółem 					- 48 372 mln zł
						(słownie złotych czterdzieści osiem miliardów 							trzysta siedemdziesiąt dwa miliony)

w tym

- roboty budowlano-montażowe 		- 27 136 mln zł 
						(słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów sto 						trzydzieści sześć milionów)

-zakupy 					-  9 342 mln zł
						(słownie złotych: dziewięć miliardów trzysta 							czterdzieści dwa miliony)

- inne nakłady 				-  8 094 mln zł

(słownie złotych: osiem miliardów dziewięćdziesiąt 						cztery miliony)

- rezerwa 					-  3 800 mln zł 
						(słownie złotych: trzy miliardy osiemset milionów)

Zadanie 2 (poziom cen I kwartał 1994r)

Ogółem 					- 34 896 mln zł

(słownie złotych: trzydzieści cztery miliardy 							osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów)

w tym

- roboty budowlano-montażowe 		-  2 187 mln zł 
						(słownie złotych: dwa miliardy sto osiemdziesiąt 							siedem milionów)

- zakupy 					- 27 153 mln zł
						(słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów sto 						pięćdziesiąt trzy miliony)

- inne nakłady 				-  2 460 mln zł
						(słownie złotych: dwa miliardy czterysta 								sześćdziesiąt milionów)

- rezerwa 					-  3 096 mln zł
						(słownie złotych: trzy miliardy dziewięćdziesiąt 							sześć milionów)

Zadanie 3 (poziom cen I kwartał 1994 r.)

Ogółem 					- 149 579 mln zł
						(słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć milionów 						pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów)

w tym

- roboty budowlano-montażowe 		-  18 664 mln zł 
						(słownie złotych: osiemnaście miliardów sześćset 							sześćdziesiąt cztery miliony)

- zakupy 					- 110 155 mln zł 
						(słownie złotych: sto dziesięć miliardów sto 							pięćdziesiąt pięć milionów)

- inne nakłady 				-   7 592 mln zł 
						(słownie złotych: siedem miliardów pięćset 							dziewięćdziesiąt dwa miliony)

- rezerwa 					-  13 168 mln zł 
						(słownie złotych: trzynaście miliardów sto 								sześćdziesiąt osiem milionów)

§ 2. Ustala się następujący podstawowy zakres rzeczowy inwestycji 
Budowa kompostowni dla m. Łodzi w rejonie GOŚ-Łódź, w tym:

Zadanie 1 obejmujące realizację kompostowni polowej typu pryzmowego o wydajności G=7 000 t/rok odpadów roślinnych z targowisk miejskich, w ramach którego przewiduje się

budowę dróg i placów operacyjnych z asfaltobetonu grubości 11 cm, na podbudowie betonowej i gruncie stabilizowanym cementem, o powierzchni łącznej -	P=13 189 m2

budowę dróg i placów operacyjnych betonowych grubości 20 cm,. na warstwie piasku stabilizowanego cementem o łącznej powierzchni 	P=10 522 m2

budowę chodników z płyt betonowych o powierzchni 	P= 113 m2

budowę ogrodzenia terenu; o łącznej długości	 L= 726 m

z siatki stalowej w ramach z kątownika, wysokości 1.80 m, długości	L= 327 m

z elementów żelbetowych prefabrykowanych, wysokości 2.50 m, długości 	L= 399 m

modernizację istniejącego budynku magazynowego 1 kondygnacyjnego, murowanego ze stalową konstrukcją dachu, dla potrzeb administracyjno-socjalnych,
(obiekt nr 1), o parametrach:
Kubatura 	V = 1 269,0 m3
Powierzchnia zabudowy 	Pz =  289,8 m2 
Powierzchnia użytkowa 	Pu = 257,3 m2

budowa fundamentu żelbetowego płytowego pod wagę samochodową tensometryczną o nośności 50 t (obiekt nr 2) - 	 szt. 1

budowę betonowego brodzika dezynfekcyjnego dla kół pojazdów wyjeżdżających z kompostowni (obiekt nr 3), o powierzchni 	P = 18,0 m2

budowę zagłębionego w gruncie zbiornika na wodę z odwodnienia terenu z wodoszczelną membraną z folii polietylenowej grub. 1mm ułożonej na warstwie żwiru; dodatkowo wyłożonego płytkami chodnikowymi (obiekt nr 4), o pojemności 	V= 600 m3

budowę zagłębionego w gruncie zbiornika osadowego o konstrukcji jw. (obiekt nr 5), o pojemności	V= 50 m3

budowę pompowni wody do zraszania pól operacyjnych z kręgów żelbetowych D = 160 mm, głębokości 7,0 m (obiekt nr 6)	szt. 1

budowę przepompowni ścieków sanitarnych (obiekt 12) z kręgów żelbetowych 	szt. 1

budowę sieci kanalizacji odwodnieniowej z pól operacyjnych za pośrednictwem studzienek deszczowych i kanałów z PCV do zbiornika terenowego, o średnicach D=200, 250 i 300 mm o długości łącznej	L= 660 m.

ł) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicach D=150mm, 200 mm o łącznej długości 	L= 600 m

budowę sieci wodociągowej z rur PCV do zraszania pól operacyjnych z 5 punktami poboru wody, o średnicy D = 50 mm i długości 	L= 287 m

budowa sieci wodociągowej z rur PCV o średnicach D=160mm, 100 mm, 50 mm o łącznej długości	L= 600 m

ułożenie linii kablowej nn oświetleniowej długości 	L= 460 m

montaż oświetleniowych opraw rtęciowych o mocy 400 W na wysięgnikach stalowych mocowanych do słupów żelbetowych typu WZ-9	szt. 10

r) montaż oświetleniowych opraw rtęciowych o mocy 250 W na wysięgnikach stalowych mocowanych do ścian budynku,	szt. 4

Zadanie 2 obejmujące realizację kompostowni w zakresie intensywnego kompostowania komorowego w bioreaktorach typu HERHOF, odpadów biologicznych pozyskanych w wyniku selektywnej zbiórki w gospodarstwach przydomowych o wydajności G = 4 000 t/rok, w ramach którego przewiduje się:

modernizację istniejącego budynku nr 23 jednokondygnacyjnego, w konstrukcji prefabrykowanej o słupach żelbetowych, dachu z płyt żebrowych ułożonych na belkach struno-betonowych, dla potrzeb produkcyjno-garażowych (obiekt nr 7) w którym zamontowane zostaną 4 szt. bioreaktorów typu HERHOF. Budynek o parametrach: 
Kubatura	V = 7 545 m3
Powierzchnia zabudowy 	Pz = 1 217 m2 
Powierzchnia użytkowa 	Pu = 1 150 m2

budowa sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy D = 100 mm, długości	L = 220 m

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy D = 150mm, długości 	L = 160 m

oświetlenia z opraw rtęciowych o mocy 400 W na wysięgnikach stalowych mocowanych do słupów żelbetowych WZ - 9	szt. 8

budowa drogi dojazdowej z asfaltobetonu gr. 11 cm na podbudowie betonowej oraz gruncie stabilizowanym cementem, o powierzchni 	P = 700 m2

Zadanie nr 3 obejmujące realizację kompostowni w zakresie rozbudowy intensywnego kompostowania komorowego w bioreaktorach typu HERHOF, odpadów biologicznych pozyskanych w wyniku selektywnej zbiórki w gospodarstwach przydomowych, o wydajności G=19 000 t/rok tj. do wydajności łącznej całej kompostowni (zadanie 1, 2, 3) 
G = (7 000 + 4 000 +19 000) t/rok, w ramach którego przewiduje się:

budowę budynku produkcyjnego (obiekt nr 8) składającego się:

z części, w której odbywa się przygotowanie odpadów do kompostowania, zaprojektowanej w konstrukcji szkieletowej stalowej z wiązarami kratowymi, typu „Mostostal” obudowanej blachą trapezową, budynek parterowy, nieocieplony wraz z wiatą, o parametrach: 
Kubatura	V = 5 304 m3
Powierzchnia zabudowy 	Pz = 913 m2 
Powierzchnia użytkowa 	Pu = 932 m2

z części, w której odbywa się intensywne kompostowanie w bioreaktorach typu HERHOF, zaprojektowanej w konstrukcji stalowej, obudowanej blachą trapezową, dwa obiekty bliźniacze parterowe, nieocieplane, o parametrach: 
Kubatura 	V = 2x  528 m3=1 056 m3
Powierzchnia zabudowy 	Pz =2x 571 m2=1 142m2 
Powierzchnia użytkowa 	Pu =2x3 997 m2=7 944 m2

budowę betonowej płytowej myjni kontenerów (obiekt nr 9), o powierzchni	P = 45 m2

budowę żelbetowego zbiornika stanowiącego oddzielacz olejów i błota (obiekt nr 10), o kubaturze 	V = 5,7 m3

budowę przyłącza wodociągowego z rur PCV o średnicy D= 80mm, długości	 L= 60 m

budowę przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV o średnicy D = 150mm, długości 	L= 120 m

ułożenie docelowych kabli energetycznych zasilających (obiekt nr 8, nr 7 i rozdzielnię w obiekcie nr 8), o długości 	L=1 060 m

budowę placu pod składowisko kontenerów o nawierzchni betonowej grubości 20 cm na warstwie piasku stabilizowanego cementem, o łącznej powierzchni 	P= 2 388 m2

uzupełnienie placu operacyjnego (przed budynkiem nr 8), o nawierzchnię 
z asfaltobetonu grubości 11 cm, na podbudowie betonowej i gruncie stabilizowanym cementem, powierzchni 	P= 4 200 m2

urządzenie zieleni na terenie kompostowni o powierzchni 	P= 4 000 m2

budowa sieci kanalizacji odwodnieniowej z rur PCV z czterech wpustów usytuowanych w drodze i na placu kontenerów długości 	L= 300 m

§ 3. Zmiana podstawowych parametrów inwestycji w postaci zakresu rzeczowego lub wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji powyżej 10% /poza ustalonymi zmianami cen zaopatrzeniowych i robocizny/ wymaga skorygowania i powtórnego zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych przedmiotowej inwestycji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii Miejskiej UMŁ.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Miasta Łodzi

Grzegorz PALKA

PREZYDENT MIASTA