Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów komputerowych i monitorów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

Zestaw komputerowy - 42 sztuki łącznie podzielone na części

| Typ | Komputer stacjonarny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych. |
| Procesor | Procesor o wydajności ocenianej na minimum 9.600 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Psmark CPU Mark (high er is better), na podstawie tabeli wyników z dnia 05.11.2020 r. pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php ( tabela dołączona załącznik nr 1a do zaproszenia) |
| Parametry pamięci masowej | min. 240 GB SSD |
| Pamięć operacyjna | min. 8 GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD+/-RW |
| Złącza zewn. | panel przedni: USB - min. 2 szt. panel tylny: USB - min. 4 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| System Operacyjny | MS Windows 10 możliwy do zainstalowania w MOPS w Łodzi lub równoważny. Opis równoważności: 1. umożliwia integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. umożliwia zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu, 3. posiada publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4. zapewnia pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 5. umożliwia automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, skanery) oraz automatyczne łączenie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB), 6. umożliwia automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu ma służyć do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową. 7. umożliwia wdrożenie nowego obrazu przez zdalną instalację 8. umożliwia udostępnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego 9. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie 10. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 11. zapewnia pełną współpracę z aktualnie użytkowanymi aplikacjami informatycznymi m.in. Microsoft Office wersje od 2003. Jeżeli oferowane oprogramowanie będzie wymagało poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. |
| Certyfikaty i deklaracje (wymagane przy dostawie): | Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera |
| Gwarancja | Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy |
| Dodatkowe wyposażenie | Zestaw: mysz + klawiatura |

Monitor - 36 sztuk łącznie podzielone na części

| Monitor | min. 21,5 cala proporcje ekranu: 16:9 rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), czas reakcji matrycy max. 5 ms, VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., AC-in - 1 szt. |
| --- | --- |

Monitor - 6 sztuk

| Monitor | min. 27 cala proporcje ekranu: 16:9 rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), czas reakcji matrycy max. 5 ms, VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., AC-in - 1 szt. |
| --- | --- |