Urząd Miasta Łodzi

Biuro Promocji i Nowych Mediów

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

DSR-BPM-I.271.2.2024

Zapytanie ofertowe:

Dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 000 PLN.

Zamawiający: Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zgodnie z projektem graficznym oraz dostawa urządzeń pozwalających na rozpowszechnienie periodyków miejskich w przestrzeniach publicznych w celu promocji Miasta.

Szczegółowy Opis Zamówienia:

- Zamówienie obejmuje wykonanie zgodnie z projektem graficznym urządzeń pozwalających na rozpowszechnienie periodyków miejskich w przestrzeniach publicznych o parametrach jak poniżej oraz ich dostawę.

- Wysokość 1450 mm

- Szerokość 500 mm

- Głębokość 490 mm

- Korpus urządzenia wykonany z blachy ocynkowanej grubość 1 mm, malowany proszkowo,

- Drzwi o wymiarach minimum 508 mm X 514 mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 2 mm,  malowane proszkowo,

- Drzwi otwierane od góry do dołu. Zamontowane urządzenie do samoczynnego zamykania drzwi. Uchwyt do otwierania drzwi metalowy.

- Możliwość montażu urządzenia do podłoża.

- Możliwość umieszczenia dodatkowego obciążenia w środku urządzenia.

- rysunek techniczny z dokładnymi wymiarami znajduje się w załączeniu do zapytania ofertowego;

- branding full color

- dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

- Kolor ekspozytora- czerwony

- Ilość: 20 sztuk

II. 	Termin realizacji zamówienia:

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- Kryteria oceny ofert : cena 100%

- Sposób zapłaty: przelew po sporządzeniu i obustronnym podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób złożenia oferty: email  - m.skibinska@uml.lodz.pl

- Termin składania ofert: 22.01.2024 r. do godz.16:00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający ma prawo do odwołania lub zmiany warunków postępowania.

Łódź, 18.01.2024 r.

Monika Skibińska