OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA REALIZACJI ZADANIA:
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W RAMACH PROJEKTU „OTWARCI NA ZMIANY” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
NA TERENIE CENTRALNEJ ADMINISTRACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ
90-159 ŁÓDŹ, UL. MAŁACHOWSKIEGO 74

I. prace terenowe przy budynku CAPZ

I.A. nowy chodnik w śladzie starego chodnika (od furtki do narożnika budynku)

      1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm
      2. rozebranie krawężnika drogowego
      3. rozebranie obrzeża trawnikowego 8 cm
      4. korytowanie pod nowy chodnik
      5. ułożenie krawężnika drogowego do wysokości chodnika na ławach
      6. ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach
      7. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika
      8. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej
      9. wykonanie nowych warstw wydzielonego miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych i podbudowy betonowej oraz wykonanie podbudowy
i nawierzchni z kostki betonowej o grubości 80 mm typu 10. Namalowanie wyznaczonego miejsca farbą w kolorze niebieskim i z białymi pasami i logo.
      10. usuniecie i utylizacja materiału z rozbiórki
11. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

I.B. nowy chodnik ze spadkiem (wzdłuż budynku)
      1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm
      2. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm
      3. korytowanie pod nowy chodnik
      4. uzupełnienie warstw dla uzyskania spadku
      5. ułożenie obrzeży trawnikowych 8 cm na ławach
      6. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika
      7. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej
      8. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki
9. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

I.C. nowy chodnik (od narożnika budynku wzdłuż istniejącego murka, ze spadkiem
      profilowanym do poziomu asfaltu placu postojowego)
      1. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm
      2. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm
      3. korytowanie pod nowy chodnik
      4. uzupełnienie warstw dla uzyskania nowego poziomu i spadku
      5. ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach
      6. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika w poziomie i ze spadkiem
      7. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej w poziomie i ze
        spadkiem
      8. wycięcie przejścia w murku z kamienia z zachowaniem poziomu z istniejącym
        betonem tarasu
      9. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki
10. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

II. Biuro Obsługi Klienta
    1. demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych z PVC
    2. montaż nowych drzwi z ościeżnica półtora skrzydłowych z niskim progiem,
        ze światłem czynnym powyżej 900 mm
    3. wykonanie ścianki z podwójnych płyt gipsokartonowych na stelażu systemowym
        100 mm z warstwą wełny mineralnej
    4. montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych o świetle czynnym powyżej
        900 mm
    5. malowanie sufitu i ścian wydzielonego pomieszczenia
    6. prace instalacyjne elektryczne w określonym zakresie

III. prace terenowe przy części budynku przyległej do CAPZ
     1. likwidacja istniejącego trawnika (usunięcie humusu i ziemi)
        ze spadkiem od poziomu istniejącego tarasu betonowego do poziomu asfaltu
        placu postojowego
     2. rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm
     3. rozebranie obrzeża trawnikowego 8cm
     4. korytowanie pod nowy chodnik
     5. uzupełnienie warstw dla uzyskania nowego poziomu i spadku
     6. ułożenie obrzeż trawnikowych 8 cm na ławach
     7. odtworzenie nowych warstw nośnych chodnika w poziomie i ze spadkiem
     8. ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej bezfazowej w poziomie i ze
        spadkiem
     9. wydzielenie nowego chodnika z obrzeżami 8 cm, według rysunku, na wprost
        schodów głównych do budynku przyległego do CAPZ (w tym demontaż istniejącego obrzeża trawnikowego 8 cm i płyt chodnikowych 50x50 cm, korytowanie i odtworzenie warstw nośnych oraz ułożenie obrzeża trawnikowego 8 cm na ławach i ułożenie kostki brukowej bezfazowej
    10. usunięcie i utylizacja materiału i ziemi z rozbiórki
11. ukształtowanie i uprzątnięcie terenu do nowych poziomów

IV. prace wewnętrzne w części budynku przyległym do CAPZ
     1. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą
     2. poszerzenie otworu w murze o grubości 45 cm
     3. demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą
     4. poszerzenie otworu w murze o grubości 12 cm
     5. montaż drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicą o niskim progu, o świetle czynnym
        powyżej 900 mm
     6. montaż drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą o niskim progu, o świetle czynnym
        powyżej 900 mm
     7. prace związane z uzupełnieniem tynków i malowania ścian po montażu drzwi
     8. usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki

Zamawiający dołącza projekt realizacji zadania w pliku PDF

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej